## Slide 1: 제원
(1) 라즈베리파이3 B+
(2) 라즈베리파이 어안렌즈 카메라 모듈
(3) SG90 서보모터
(4) RGB LED
(5) Push button
(6) 핸드 선풍기
(7) 다이소 스마트폰 렌즈
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

## Slide 2: 뼈대 제작
카메라가 들어가는 부분
모터가 들어가는 부분.
절단하여 선풍기 머리 부분이 360도 회전하게 됨

## Slide 3
서보모터 개조
180도 회전 서보모터는 내부에서 모터의 저항을 조절하여 회전 각도를 조절 할 수 있는 기능 때문에 사용 하였지만 360도 회전이 불가능.
서보모터를 분해하여 톱니의 구조를 수정하여 360도 회전하게 개조

## Slide 4
렌즈의 촬영각
어안렌즈를 사용하여 카메라의 촬영각을 높여준다.
일반 카메라 사진
어안렌즈 카메라 사진
스마트폰 어안렌즈

## Slide 5
어안렌즈 분해 및 재조립
스마트폰용 어안렌즈를 분해하여 라즈베리 카메라에 장착.

## Slide 6
도색 및 결합

## Slide 7
회로도

## Slide 8: SW 처리
# 로직 순서
사진 처리는 총 4단계이며,
촬영 -> 보정 (Undistord) -> 합성(Stitching) -> 자르기 (Cropping)
2. 순서대로 작동 후 서버에 사진데이터를 송신
3. 어플리케이션에서 서버에 저장된 사진 데이터를 가져와 글 작성

## Slide 9: SW 처리 (OpenCV API)
사진 처리하는데 OpenCV를 사용한다는 걸 알게됨.
Spring에 OpenCV를 설치하여 자바로 처리
초기 작업 사진

## Slide 10: SW 처리 (OpenCV API)
OpenCV - stitching
사진을 자연스럽게 합성을 할 수 없을까? 방법을 찾다가.
OpenCV 파이썬에서 사용하는 Stitching 기능을 알게 되어 사용.
라즈베리파이에 OpenCV를 설치하여 파이썬과 연동시킴.
파이썬 OpenCV – Stitcing 기능

## Slide 11: SW 처리 (OpenCV API)
OpenCV – 어안카메라 사진 보정
어안렌즈 사용시 사진에 굴곡이 발생 하여 사진이 휘어져 보임

## Slide 12: SW 처리 (OpenCV API)
OpenCV – 어안카메라 사진 보정
사진을 보정에 필요한 OpenCV의 Undistort 작업을 수행을 위해
체스판을 제작. OpenCV에서 체스판을 인지하여 사진의 휨 정도를
수치로 표현해줌.

## Slide 13: SW 처리 (OpenCV API)
OpenCV – 어안카메라 사진 보정
계산한 결과값으로 사진을 보정해준다. -> undistored 처리

## Slide 14: SW 처리 (OpenCV API)
OpenCV – 보정 후 Stitching 처리
보정된 사진으로 Stitching 작업을 하였으나, 사진크기가 불규칙하여
테두리에 검은색 배경이 남게 됨

## Slide 15: SW 처리 (OpenCV API)
OpenCV – 외관처리 Cropping 작업
검은색 부분을 처리하기 위하여 바코드를 감지하는 센서 처럼
OpenCV에서 검은색 부분을 감지하여
아래와 같이 사진을 잘라주는 작업을 진행함

## Slide 16: SW 처리 (OpenCV API)
최종 결과물

## Slide 17: SW 처리 (OpenCV API)
Android APP 연동
어플리케이션과 카메라는 TCP 소켓통신을 통하여 데이터를 송 수신.
사진 촬영이 끝나면 360pano 뷰를 확인 가능하며 글작성이 가능.

## Slide 18: 전체 작동 순서
기기에서 적색불이 점등되면 어플리케이션에서 연동요청
연동이되면 녹색불이 점등, 버튼을 누를 시 사진 촬영을 시작
사진촬영 중에는 파란불이 점등
사진 처리는 총 4단계이며,
촬영 -> 보정 (Undistord) -> 합성(Stitching) -> 자르기 (Cropping)
순서대로 작동 후 서버에 사진데이터를 송신
어플리케이션에서 서버에 저장된 사진 데이터를 가져와 글 작성